## Slide 1
SDR ILE RF SINYAL ANALIZI VE
ADAPTIF, KONVANSIYONEL VE HIBRIT BEAMFORMING YÖNTEMLERIYLE
YÖN BULMA ÇALIŞMALARI
Saadet Büşra ÇAM
Ağustos 2025
Karel İleri Teknolojiler A.Ş
Staj Sunumu

## Slide 2
1.GİRİŞ
  01
  03
  04
  02
  SDR ile RF sinyali analizi & Sinyal yön tespiti
  Python & GNU Radio
  Geniş bant tarama (70MHz-6GHz)
  Bartlett(konvansiyonel), MVDR(adaptif), hibrit(faz + genlik) DoA
SDR ile RF Sinyal Analizi ve Adaptif, Konvansiyonel ve Hibrit Beamforming Yöntemleriyle Yön Bulma Çalışmaları

## Slide 3
2. TEORİK ARKAPLAN
SDR ile RF Sinyal Analizi ve Adaptif, Konvansiyonel ve Hibrit Beamforming Yöntemleriyle Yön Bulma Çalışmaları
SDR, Sampling (2 MHz örnekleme → IQ samples)
Downconversion (LO, mixer, ADC)
DC Spike & Offset tuning
Anten parametreleri (gain, radyasyon diyagramı, near/far field, E/H düzlemi)

## Slide 4
3. DONANIM & YAZILIM KURULUMU
  ANTSDR E310, Cavity Backed Spiral Antennas(x2) Çubuk Anten
  Python (pyadi-iio, NumPy, Matplotlib, SciPy,Json, Tkinter...)
  GNU Radio, Ubuntu VM & Maia SDR
SDR ile RF Sinyal Analizi ve Adaptif, Konvansiyonel ve Hibrit Beamforming Yöntemleriyle Yön Bulma Çalışmaları

## Slide 5
4. SPEKTRUM ANALİZİ
4.1 PYTHON
SDR ile RF Sinyal Analizi ve Adaptif, Konvansiyonel ve Hibrit Beamforming Yöntemleriyle Yön Bulma Çalışmaları
Python ile FFT tabanlı tarama, peak detection

## Slide 6
4. SPEKTRUM ANALİZİ
4.1 PYTHON
SDR ile RF Sinyal Analizi ve Adaptif, Konvansiyonel ve Hibrit Beamforming Yöntemleriyle Yön Bulma Çalışmaları

## Slide 7
4. SPEKTRUM ANALİZİ
4.2 GNU RADIO
SDR ile RF Sinyal Analizi ve Adaptif, Konvansiyonel ve Hibrit Beamforming Yöntemleriyle Yön Bulma Çalışmaları

## Slide 8
4. SPEKTRUM ANALİZİ
4.2 GNU RADIO
SDR ile RF Sinyal Analizi ve Adaptif, Konvansiyonel ve Hibrit Beamforming Yöntemleriyle Yön Bulma Çalışmaları

## Slide 9
  Konvansiyonel: Bartlett (Delay and Sum) beamformer
  Adaptif: MVDR (Capon) beamformer
  DOA: Direction of Arrival
  Aşamalı dizi(phased array) türleri
    analog
    dijital
    hibrit
5. BEAMFORMING & DOA
SDR ile RF Sinyal Analizi ve Adaptif, Konvansiyonel ve Hibrit Beamforming Yöntemleriyle Yön Bulma Çalışmaları

## Slide 10
5. BEAMFORMING & DOA
SDR ile RF Sinyal Analizi ve Adaptif, Konvansiyonel ve Hibrit Beamforming Yöntemleriyle Yön Bulma Çalışmaları
5.1 KONVANSİYONEL BEAMFORMİNG
5.1.1 Delay and Sum (Bartlett) Beamforming

## Slide 11
5. BEAMFORMING & DOA
SDR ile RF Sinyal Analizi ve Adaptif, Konvansiyonel ve Hibrit Beamforming Yöntemleriyle Yön Bulma Çalışmaları
5.2 ADAPTİF BEAMFORMİNG
5.2.1 MVDR (Minimum Variance Distortionless Response) Beamforming

## Slide 12
5. BEAMFORMING & DOA
SDR ile RF Sinyal Analizi ve Adaptif, Konvansiyonel ve Hibrit Beamforming Yöntemleriyle Yön Bulma Çalışmaları

## Slide 13
6. HYBRID YÖNTEM
  Amplitude + phase comparison (Digital+Analog)
  TRICK? CSV radiation pattern
SDR ile RF Sinyal Analizi ve Adaptif, Konvansiyonel ve Hibrit Beamforming Yöntemleriyle Yön Bulma Çalışmaları

## Slide 14
  Adım 1: TX’ ten 2.4 GHz veri gönderimi
  Adım 2: 2 antenle RX
  Adım 3:
a) Faz farkı
b) Genlik farkı vs Pattern CSV
  Adım 4: %75 faz, %25 kazanç verisi
6. HYBRID YÖNTEM
SDR ile RF Sinyal Analizi ve Adaptif, Konvansiyonel ve Hibrit Beamforming Yöntemleriyle Yön Bulma Çalışmaları

## Slide 15
6. HYBRID YÖNTEM
SDR ile RF Sinyal Analizi ve Adaptif, Konvansiyonel ve Hibrit Beamforming Yöntemleriyle Yön Bulma Çalışmaları

## Slide 16
  Kalibrasyon(window tapering, array beamwidth)
  Anten arası faz/amp offset düzeltmesi
  CFO (Carrier Frequency Offset)
7. KALİBRASYON & STABİLİZASYON
SDR ile RF Sinyal Analizi ve Adaptif, Konvansiyonel ve Hibrit Beamforming Yöntemleriyle Yön Bulma Çalışmaları

## Slide 17
  Kalibrasyon(window tapering, array beamwidth)
  Anten arası faz/amp offset düzeltmesi(“calibrate, measure”)
  CFO (Carrier Frequency Offset)
7. KALİBRASYON & STABİLİZASYON
SDR ile RF Sinyal Analizi ve Adaptif, Konvansiyonel ve Hibrit Beamforming Yöntemleriyle Yön Bulma Çalışmaları

## Slide 18
7. KALİBRASYON & STABİLİZASYON
1.Çubuk antenin dikey mesafesi
2.Spiral antenler arası mesafe
Açısal Doğrulama (AoA)
SDR ile RF Sinyal Analizi ve Adaptif, Konvansiyonel ve Hibrit Beamforming Yöntemleriyle Yön Bulma Çalışmaları

## Slide 19
  Python vs GNU Radio
  Bartlett, MVDR, Hibrid beamforming
  Hatalar?
    Çok yollu yayılım
    Düşük Kalibrasyon
    CFO, saat kaymaları
    Anten Aralığı
8.KARŞILAŞTIRMALAR & HATALAR
SDR ile RF Sinyal Analizi ve Adaptif, Konvansiyonel ve Hibrit Beamforming Yöntemleriyle Yön Bulma Çalışmaları

## Slide 20
  SDR yazılım donanım testi
  RF sinyal işleme, beamforming, spektrum analizi
  Anten dizilimi & kalibrasyon
  Filtreleme & Gürültü Azaltma
  FPGA & Gerçek zamanlı işleme & GUI
  Gelişmiş DOA
9. SONUÇ & ÖNERİLER
SDR ile RF Sinyal Analizi ve Adaptif, Konvansiyonel ve Hibrit Beamforming Yöntemleriyle Yön Bulma Çalışmaları

## Slide 21
10.KAYNAKÇA
SDR ile RF Sinyal Analizi ve Adaptif, Konvansiyonel ve Hibrit Beamforming Yöntemleriyle Yön Bulma Çalışmaları
[1] PySDR: A Guide to SDR and DSP Using Python, Sampling Fundamentals bölümü. (https://pysdr.org/)
[2] C. A. Balanis, Antenna Theory: Analysis and Design, Wiley, 3rd Ed.
[3] MathWorks Documentation, Element and Array Radiation Patterns and Responses.

## Slide 22
TEŞEKKÜRLER!
DINLEDIĞINIZ IÇIN
SDR ile RF Sinyal Analizi ve Adaptif, Konvansiyonel ve Hibrit Beamforming Yöntemleriyle Yön Bulma Çalışmaları
Saadet Büşra ÇAM
Ağustos 2025
Karel İleri Teknolojiler A.Ş
Staj Sunumu